常用包装知识及价格公式

常用包装知识及价格公式
◆ 包装基本常识 ◆
  一，常用包装材料
  A.白纸类---普通白纸，拷贝纸，皱纹纸等
  B.气泡纸/保利绒/海绵/珍珠棉
  C.纸盒类---白盒，棕色盒，彩盒等
  D.塑料袋---PP,PE,OPP,PVC,PVA，收缩膜（PE,PP)等
  E.其它类包装
  产品的包装是产品的重要组成部分，它不仅在运输过程中起保护的作用，而且直接关系到产品的综合品质。以下为我们常用的包装材料及包装：
  二、常用包装
  （一）内包装
  ⑴ 塑料袋：美国线一般要求热封口，材质为高压的PE料；除非客户有指定要求，否则不允许用PP料。
  ⑵ OPP袋：透明度好，但属脆性，易破裂，多用于蜡烛小玩具等产品的包装，欧洲线客人常要求的。
  ⑶ 彩盒：分为有瓦楞彩盒和无瓦楞彩盒，
  ⑷ 普通棕色瓦楞盒：常用的为3层瓦楞盒和5层瓦楞盒，产品包装好后，一般要用胶带封口。
  ⑸ 白盒：可分为有瓦楞（3层或5层）白盒和无瓦楞白盒，产品包装后一般要用胶带封口。
  ⑹ 展示盒:其种类较多，主要有彩色展示盒，带PVC盖的展示盒等，通过该包装可直观的看到包装盒内的产品。
  ⑺ 塑料袋+吊卡：一般称PBH。
  ⑻ 吸塑卡: Blister Card , 简称BC。
  ⑼ PVC盒或PVC桶。
  ⑽ 收缩膜；也叫热缩膜，小玩具、蜡烛等产品用此类包装较多。
  ⑾ 挂卡。
  ⑿ 蛋隔盒。
  ⒀ 背卡。
  ⒁ 礼品盒；多用于首饰、文具等产品的包装，种类较多。
  ⒂ 其它。
  （二）中包装
  主要有塑料袋及瓦楞盒包装，瓦楞盒种类主要有FOL 、TUCK TOP BOX 等,
  （三）外包装
  一般用外贸出口纸箱，5层瓦楞盒，瓦楞主要用B/C瓦。外箱价格计算公式为：
  （长+宽+8）/100 x (宽+高+6)/100 X每平方单价。
  其中长、宽、高单位均为CM,例如一个外箱的尺寸为60 X 30 X 40 CM,则价格为
  （60+30+8）/100 X (30+40+6)/100 X 6(市场价) = 4.47元 。
三、常用包装及包装材料的成本估算方法
  ① 纸类：按单位面积包装的产品个数来计算。例如拷贝纸的规格一般为105CM X 75CM
  价格为0.12元/张，如果一张纸能包装5个产品，则每PC产品所需纸的包装成本为0.024元.
  ② 气泡纸：一般按重量计算，即包装1PC产品所需的气泡纸的重量X 市场价。
  ③ 保力绒
  A、手工做成所需形状或尺寸的计算方法：长(M) X 宽（M）X 高（M） X
  350 ~450元,不同地区有不同的系数，如泉州一般按350元计算，黄岩一般按450元计算。
  B、开模具的保力绒计算方法：模具费 + 保力绒克重 X 0.017元/克， 0.017元/克为价格系数，随市场价格的变动会有一定的涨跌。
  ④ 海绵：一般1CM厚度的海绵价格为3.5/M2, 根据包装产品所需海绵的厚度及平方数来算材料成本，其它厚度的海绵价格按比例计算，如2CM厚的海绵价格大概为 3.5 X 2=7.0/M2. 。
  ⑤ 塑料袋、OPP袋：价格=塑料袋的长（M） X 宽(M) X 2S X 市场价，其中S为塑料袋的厚度，例如1个4丝厚塑料袋的尺寸为 30 X 25 CM, 当时市场材料价为 10800元/吨 ，则塑料袋价格为 0.3 X 0.25 X 2 X 0.00004 X 10800 = 0.065元 .
  ⑥ 纸盒类：普通棕色内盒价格 = （长 + 宽 + 7 ）/100 X ( 宽 + 高 + 4 )/100
  X 单位价格，其中长、宽、高单位为CM 。
  白盒计算方法与此相类似.
  彩盒简易计算方法：彩盒的展开面积( M2 ) X 系数 （ 3.8 ~ 4 ），如果复膜，则系数为4.8 .
  展开面积的计算方法：〔( 长 + 宽 ) X 2 + 3 〕/100 X 〔( 宽 X 2 + 高 ) + 2 〕/100
  其中长、宽、高为CM, 例如一个不复膜彩盒的尺寸为 7 X 6 X 16 CM,则展开面积为
  〔( 7 + 6 ) X 2 + 3 〕/100 X 〔( 6 X 2 + 16 ) + 2 〕/100 = 0.087 M2
  则彩盒大概价格为 0.087 X 4 = 0.35元
  注：该估算方法只能用于尺寸较小的彩盒。
  一般瓦楞彩盒的基本成本主要包括：用纸成本，瓦楞成本，印刷费用，上釉、压光、复膜的成本，粘贴工资和税收等。
  纸的规格一般有两种:标规78.7 X 109 CM 和 大规89 X 119 CM .
  彩盒价格的计算方法为按彩盒的实际展开尺寸，根据标规（或大规）尺寸计算出所能做的盒子个数，从而得出单个盒子用纸的费用，再加上瓦楞、印刷、上釉、压光、复膜及税收等费用。
  一般标规印刷为0.10元/ 色， 上釉为0.30元/M2 , 压光为0.60元/ M2, 复膜为0.60 ~ 0.80元/ M2, 瓦楞为1.50 ~ 2.00元/ M2.
  一般计算彩盒成本需另加制版费及刀模费，普通尺寸制版费为300~ 600元，刀模费为 150元，彩卡的计算方法与此相类似。
  ⑦ PVC盒或PVC桶，按重量计算成本，目前一般按0.025元/克计算。
  例如一个PVC盒重20克，则成本大概为0.50元 .
  ⑧ 收缩膜：成本大概为长（M） X 宽（M） X 厚（M） X 15000元/吨 。
  以上介绍的成本估算方法并非一成不变，需灵活应用，使用时还需同地区、时间、工价、材料的涨跌等相结合，综合分析，才能得出比较准确的结果。在平时业务工作中，我们还会遇到很多新材料或材料组合，这就要求我们还应多学多问，不断积累相关业务知识，只有这样我们的成本分析才能更准确。
  四、封口和打包
  ① 塑料袋一般都要求热封口，封口时应整齐，牢固，美观;
  ② 彩盒、展示盒、白盒、瓦楞盒等在包装时都应用胶带封口（带插扣的彩盒除外）封口时应做到整洁、美观。
  ③ 外箱一般要用胶带封成“工”型，并打上两条包装带（客人有特殊要求则要按客人要求执行）。
  五、其它
  ① 邮购客户的包装用内盒一般都要求5层瓦楞盒，且品质要求较高，我们不仅要考虑产品在运输途中的安全问题，还要保证产品从客户处邮寄到最终用户处时产品的安全性;
  ② 欧洲客户对环保一般有特殊的要求，纸箱一般要求用无钉纸箱，无金属打包，封口胶带为纸胶带，包装上一般有环保标或回收标;
  ③ 产品的包装及包装上的各种标贴等应严格按客户要求执行;